Торговое наименование:	Rostschutzfarbe (Антикоррозийная краска)

1. Наименования материалов, компонентов и название фирмы

Производитель /поставщик:	Kreidezeit Naturfarben GmbH

Улица / абонентский ящик:	Cassemühle 3

Страна/ индекс / населенный пункт:	D 31196 Sehlem

Телефон:	(0 50 60) 6 08 06 50

Получение информации в экстренных случаях:

2. Состав / сведения о компонентах

Химические свойства:

Пигментированная минеральными добавками смесь растительных масел и смол в живичном скипидаре с добавлением сушащих веществ (сиккативов, не содержащих свинца).

Опасные компоненты:

| № по компьютерной системе учета товаров | Наименование | Содержание | Обозначение | Классы опасных веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8006-64-2(MIX) | живичный скипидар | < 25 % | Xn | 10,20/21/22 |

3. Возможные угрозы для здоровья

Название угрозы:	легковоспламеняющееся, опасно для здоровья при вдыхании, попадании в желудок, на кожные покровы.

Специфические виды угроз:	возможно образование огне- и взрывоопасных паровоздушных смесей;

из-за содержания масел возможно самовоспламенение пропитанной продуктом ветоши.

4. Меры по оказанию первой помощи

Общие указания:	Немедленно снять одежду, загрязненную продуктом.

При вдыхании:	Обеспечить приток свежего воздуха. При недомогании  вызвать врача.

При попадании в желудок:	Рвоту не вызывать. Немедленно вызвать врача.

При попадании на кожу:	Тщательно смыть водой с мылом. При длительном недомогании вызвать врача.

При попадании в глаза:	Промыть большим количеством воды, в том числе и под веками, снять контактные линзы; обратиться к окулисту.

5. Указания по тушению пожара

Подходящие средства пожаротушения :	углекислотные, порошковые, пенные огнетушители, песок.

Не пригодны для тушения пожара:			струя воды

Специальные средства защиты:	в случае пожара использовать изолирующий противогаз

Особые указания:	Держать вдали от источников огня. Не курить. В случае пожара емкости с продуктом охлаждать струей воды.

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:

При возгорании образуются опасные для здоровья дымы, обладающие раздражающим действием.

Паровоздушная смесь взрывоопасна (в том числе, в неочищенных емкостях).

Пары продукта тяжелее воздуха, поэтому они распространяются понизу.

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:

Держать вдали от источников огня. Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться индивидуальной защитной одеждой. При образовании паров использовать средства зашиты органов дыхания. Работать только со взрывозащищенными приборами.

Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые воды.

Методы очистки / сбора:

Ликвидировать утечку. Собрать с использованием специальных абсорбентов в подходящие емкости и сдать на утилизацию.

Дополнительные указания:

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:

Обеспечить на рабочем месте хорошее проветривание / вытяжку. Избегать попадания на кожные покровы и в глаза. Пары не вдыхать.

Указания по защите от пожара и взрыва:

Держать вдали от источников огня, а также вдали от сильных окислителей. Требуется взрывозащита. Предусмотреть меры против накопления зарядов статического электричества. Пропитанную продуктом ветошь хранить в герметично закрытых емкостях. Не курить.

Хранение / условия хранения

Емкости хранить плотно закрытыми в прохладных, хорошо проветриваемых местах. Соблюдать предписания по взрывозащите. Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.

Хранить в недоступных для детей местах.

Класс хранения:	класс VbF -	A II

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства индивидуальной защиты

Пороговые значения:	ПДК: 100 ppm (скипидар)

Общие меры безопасности:

Обеспечить достаточное проветривание. После работы с продуктом руки вымыть и смазать защитным кремом. Во время работы не есть, не пить, не курить. Избегать попадания на кожные покровы и в глаза.

Зашита органов дыхания:	При недостаточной вентиляции обеспечить защиту органов дыхания.

Зашита рук:	использовать стойкие к воздействию растворителей перчатки

Зашита глаз :	использовать защитные очки.

Зашита кожных покровов :	надевать одежду с длинными рукавами

9. Физические и химические свойства

9.1	Физические свойства

Форма:	жидкое

Цвет:	белый

Запах:	типично  бальзамический

9.2	Существенные с точки зрения безопасности характеристики

pH		 нет данных

Плотность:

Точка / диапазон кипения:	150 - 180 °C

Температура вспышки:		36 °C

Точка воспламенения:		( 250 °C

Предел взрывоопасности:	 нет данных

Растворимость в воде:		не смешивается  (20 °C)

Жирорастворимость:		смешивается mit den meisten organischen растворители n

Вязкость:		 нет данных

Дополнительные сведения:	 нет данных

10. Стабильность и химическая активность

Условия, которых следует избегать:

Не допускать перегрева. Паровоздушные смеси легко воспламеняются (взрывоопасны).

Материалы, контакт с которыми не допустим:	сильные окислители

Опасные продукты разложения:

Органические продукты разложения, окислы углерода.

При нагревании свыше 300 °C образуется акролеин (ядовитый компонент, содержащийся, например, в табачном дыме)

При соблюдении установленных правил хранения и применения - не разлагается. .

Прочие характеристики:	 нет данных

11. Токсикологические сведения

Острая токсичность :	 нет данных

Для содержащегося в продукте скипидара:

доза TC LO (ингаляция, человек)  175 ppm – раздражение;

доза LD ( оральный прием, мужчина)  -  150 мл

Прочие характеристики:	Основное вредное действие продукта вызывается содержащимся в нем живичным скипидаром.

12. Экологическая информация

Общие указания:	Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые воды.

Класс опасности для водоемов WGK I  (собственная классификация производителя)

Прочие характеристики:	Компоненты продукта не содержатся в перечне опасных для водоемов веществ, на основании этого производитель классифицировал степень его опасности.

При надлежащем обращении сведений об опасном воздействии продукта на окружающую среду нет и не ожидается.

13. Указания по утилизации

13.1	Материалов

Рекомендация:

Остатки продукта  собрать и в сухом виде выбросить в контейнер для бытового мусора с целью вторичной переработки. При утилизации соблюдать действующие  правила утилизации лакокрасочных изделий.

Кодовый номер отходов:	нет данных

Наименование отходов:	смеси растворителей без галогенированных органических растворителей.

Обязанность документального подтверждения:

13.2	Неочищенной тары (упаковки)

Рекомендация:	Пустую неочищенную тару по возможности сдавать на вторичную переработку.

14. Сведения по транспортировке

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE

класс RID/ADR/GGVS/GGVE				Цифра / буква:

Предупреждающая табличка: Класс опасности:

Обозначение груза:

Примечания:

- Речной транспорт ADN/ADNR

класс ADN/ADNR:				Цифра / буква:

Категория:

Обозначение груза:

Примечания:

- Морской транспорт IMDG/GGV See

класс LMDG/GGV:				Номер по классификации ООН:	PG:

EMS:				MFAG:

Загрязняет морскую акваторию: да / нет

Правильное производственное наименование:

Примечания:

- Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR

класс ICAO/IATA:				Идентификационный номер ООН:		PG:

Правильное производственное наименование:

Примечания:

- Перевозка / Прочие сведения:

15. Предписания

15.1 Маркировка в соответствии с директивами Евросоюза

Сокращенное буквенное обозначение и обозначение опасности:	Xn   слабоядовитое

Компоненты, определяющие опасные свойства (обозначение при маркировании):

Классы опасности R:	R 10	легковоспламеняющееся

R 20/21/22	опасно для здоровья при вдыхании, попадании в желудок, на

кожные покровы.

Классы опасности S:	S 2	Беречь от детей

15.2 Национальные правила  - Германия -

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:

Класс аварий  V:

Классификация согласно VbV:		VbF A II

Класс опасности для водоемов:	WGK I (собственная классификация производителя)

Допустимая концентрация в  воздухе:

Значение ПДК:		100 ppm = 560 мг/м³ (скипидар)

Особые предписания, ограничения и запрещающие приказы:

16. Прочие данные

При работе с материалами следует руководствоваться инструкциями по соответствующим продуктам и их применению.  Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, приведены на основании имеющейся на день ее опубликования информации, они ни в коей мере не гарантируют описанные выше свойства продукта и не являются основанием для каких-либо юридических правоотношений. Они предназначены только для того, чтобы дать Вам начальные сведения по безопасному обращению с указанными в настоящем паспорте материалами при их транспортировке, хранении, использовании и утилизации.

Данная информация не распространяется на другие продукты. Когда указанный в настоящем паспорте продукт добавляется в другие материалы, смешивается с ними, перерабатывается либо обрабатывается иным образом, то сведения, приведенные в настоящем паспорте, не могут распространяться на конечный продукт, если ясным образом не указано иное.